# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  托克逊县天泽混凝土有限公司年产20万立

方米商品混凝土拌合站项目

建设单位（盖章）：托克逊县天泽混凝土有限公司

编制日期：     2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县天泽混凝土有限公司年产20万立方米商品混凝土拌合站项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | 18139307773 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县河东乡检查站西侧800米 |
| 地理坐标 |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-55、石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 已完成 |
| 是否开工建设 | (否 (是：本项目已于2020年1月建设完成并投入运营，建设1条年产20万立方米的混凝土生产线，主要建筑及构筑物包含：办公楼、检测中心、职工食堂、倒班宿舍、原料库、混凝土生产线、筒仓、门卫室、地磅以及沉淀池、箱式变电站等。目前生态环境局已对其进行处罚，处罚文号：托环罚[2021]23号 | 用地（用海） 面积（m2） | 17905 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为年产20万立方混凝土生产建设项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。 根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40 号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 “三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，环境准入负面清单。“三线一单”以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控系统。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化的重要抓手，是实施环境空间管理、强化源头预防和过程监管的重要手段。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐鲁番市政府办公室GG001/2021-00651）主要目标是到 2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效控制，建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 三线 一单 符合性分析 符合性 生态保护红线 新疆吐鲁番托克逊县混凝土搅拌站为临时拌合站，使用期限2年，位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县河东乡检查站西侧800米处，属于国有未利用地，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线的准则，进行现场勘查，项目周边不存在文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感保护目标，不在生态红线保护范围内，满足生态红线区域保护规划要求。 符合 环境质量底线 根据本项目现场勘查和本次环评收集到的监测资料，本项目区满足环境功能要求，本项目运营期采取本报告的相关措施后，项目所排放的污染物均能达标排放，周围环境影响很小，在可接受范围。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定的水资源、电资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，符合资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 依据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）及《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐鲁番市政府办公室GG001/2021-00651）的环境管控单元内容可知，本项目不在上述规定的产业准入负面清单内；环评通过对项目区附近的环境质量进行调查，项目区环境质量达到区域环境质量标准的要求，同时项目不在生态保护红线范围内，因此本项目是符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的相关要求。 符合 选址符合性 （1）本项目位于新疆吐鲁番托克逊县河东乡检查站西侧800米。根据现场调查，项目周围无自然保护区及珍稀动植物，项目所产生的各项污染物，在采取本评价所提出的各项治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，且本项目周围距居民区较远，因此本项目的建设对周围环境影响较小。 （2）项目所在区域基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、供电、通信等基础设施条件，可以满足该项目生产需求。 项目区所在地周围无饮用水保护区、基本农田保护区、生态脆弱区等社会关注区，根据《建设项目环境影响评价分类管类管理名录2021版》（生态保护部令部令 第16号）中对环境敏感区的界定原则，本项目地处环境非敏感区。故本项目选址合理。 四、关于发布《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的通知的符合性 本项目符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，符合国家、自治区主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划要求。遵守《新疆生态环境功能区划》的相关要求。项目选址未处于环境敏感区内，建设项目用地不占用基本农田，位于新疆吐鲁番托克逊县。建设项目排放污染物能够达标排放，配套落实环境风险防范措施。因此，本项目的建设符合关于发布《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的通知的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 托克逊县天泽混凝土有限公司年产20万立方米商品混凝土拌合站项目位于新疆吐鲁番托克逊县河东乡检查站西侧800米，占地面积约为26.86亩（17905m2），建设1条年产20万立方米的混凝土生产线，主要建筑及构筑物包含：办公楼、检测中心、职工食堂、倒班宿舍、原料库、混凝土生产线、筒仓、门卫室、地磅以及沉淀池、箱式变电站等。本项目已于2020年1月建设完成并投入运营。 项目区行政区划隶属于吐鲁番地区托克逊县管辖。项目东侧为河东乡检查站，项目西侧为空地，南侧为空地，北侧为空地，项目地理位置见附图1，周边环境关系详见附图2。 具体项目组成表详见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程组成 主要工程内容 主体 工程 搅拌区 一套HZS180双卧轴搅拌机，设备产能180m3/h，占地面积700m2； 辅助 工程 办公楼 1层，2栋，面积600m2，砖混结构 宿舍 位于办公楼前，面积700m2，砖混结构 实验室 一层，面积800m2 食堂 1层，1栋，面积154m2，砖混结构 值班室 1层，1栋，面积27m2，砖混结构 仓库 1层，1栋，面积150m2，砖混结构 配电间 1层，1栋，面积30m2，砖混结构 储运工程 原料堆场 砂石料储存仓、半封闭仓库存储原料（搭棚遮挡），占地面积约为1000m2，环评要求进行场地硬化，最大储存量约为600t，每天周转一次 水泥筒仓 2个，每个筒仓最大储存量约200t，每天周转一次 粉煤灰筒仓 2个，每个筒仓最大储存量约200t，每天周转一次 公用 工程 供水 郭勒布依乡大渠水供给。 排水 经过地埋式一体化污水处理设施处理后，用于绿化。 供热 冬季不生产，办公室采暖使用电采暖。 供电 国家电网供电。 厂区绿化 绿化面积约200m2 停车位 地面硬化面积500m2 环保 工程 污水处理设施 地埋式一体化污水处理设施 大气污染防治措施 袋式除尘器4套，4套负压式除尘器，油烟净化设备。原料堆场加盖顶棚、绿化措施，洒水抑尘等 固废防治措施 收尘作为原料回用；沉渣回用于生产，其他生产固废可作为铺路或建筑材料外售；生活垃圾收集后由环卫部门处理；项目产生的废机油暂存在项目区建设的危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 防噪措施 搅拌机、输送带等设施减震。 （2）产品方案 建设规模：年产20万m3混凝土，每天约生产1111.11m3。企业预计主要用于生产C30商品混凝土，C40商品混凝土，其他（如C15、C20、C25、C35）系列，如市场需求变化会增加相应产品。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产规模 备注 1 商品混凝土 20万m3 48万t （3）主要设备 本项目生产设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 搅拌机 HZS180 1套 三一重工 3 配料水平输送机 2套 15m 4 配料倾斜输送机 2套 15m 5 水泥筒仓 2个 封闭式，每个存储量200t 6 粉煤灰筒仓 2个 封闭式，每个存储量200t 7 混凝土搅拌车 20辆 20m3 8 泵车 5辆 / 9 脉冲喷吹袋式除尘器 4套 / 10 水泥抗压试验机 DYE-300 1台 实验室设备、仪器 11 水泥标准养护箱 1台 12 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 1台 13 砼压力试验机 DYE-2000 1台 14 砼收缩膨胀仪 SP-540 1台 15 电子天平、砂石漏斗、温度计等 若干 16 负压式除尘器 4套 / 17 空气压缩机 W-1.5-7 1台 18 数字式称重地泵 XK3190-DS3qlp 1个 19 重型特殊结构货车 SY5250GJB3A 5辆 20 重型专项作业车 SY5250GJB 1辆 21 水泥净浆搅拌机 NJ-160B 1台 22 水泥胶沙搅拌机 JJ-5 1台 23 水泥细度负压筛析仪 FSY-150 1台 24 水泥胶砂振动台 ZT-96 1台 25 数字式压力试验机 DYE-2000 1台 26 水泥砼恒温标养护箱 SHBY-40B 1个 27 震动式两用振摆筛选机 2BSX-92A 1台 28 良卧轴强制式混凝土揽拌右 HJW-60 1台 29 沸煮箱 FZ-31 1台 30 水泥抗压夹具 1个 31 砖瓦爆裂蒸煮箱 ZSA-52 1个 32 水泥细度负压筛析仪 FSY-150 1个 33 水泥胶砂振动台 ZT-96 1个 34 数字式压力试验机 DYE-2000 1个 主要原辅材料 本项目主要原辅材料及及动力消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及动力消耗一览表 原料名称 用量（万t/20万m3混凝土） 备注 水 3.0 项目区供水 水泥 8 外购（存储于水泥仓存储量约200t） 粉煤灰 2.02 外购（存储于粉煤灰仓存储量约200t） 中砂 15.1 堆放在砂石料仓，存储量约300t 碎石 18.6 堆放于硬化地面，存储量约300t 外加剂 1.295 合计 48.015 外加剂： 按（GB8075—87）分类，混凝土外加剂按其主要功能可分为四类： 1． 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂 ：包括各种减水刘、引气剂和泵送剂等。 2． 调节混凝土凝结时间，硬化性能的外加剂：包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。 3． 改善混凝土耐久性的外加剂：包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。 4． 改善混凝土其它性能外加剂：包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。 按（GB8075—87）外加剂的命名和定义，外加剂可分为16个名称，其各自定义如下： 1． 普通减水剂：在混凝土塌落度基本相同条件下，能减少拌合用水量的外加剂； 2． 早强剂：加速混凝土早期强度发展的外加剂； 3． 缓凝剂：延长混凝土凝结时间的外加剂； 4． 引气剂：在搅拌混凝土过程能引入大量均匀分布，稳定而封闭的微小气泡的外加剂； 5． 高效减水剂：在混凝土塌落基本相同条件下，能大幅度减少拌合物用水量的外加剂； 6． 早强减水剂：兼有早强和减水功能的减水剂； 7． 缓凝减水剂：兼有缓凝和减水功能的减水剂； 8． 引气减水剂：兼有引气和减水功能的外加剂； 9． 防水剂：能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂； 10． 阻锈剂：能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂； 11． 加气剂：混凝土制备过程中因发生化学反应放出气体，能使混凝土形成大量气孔的外加剂； 12． 膨胀剂：能使混凝土体积产生一定膨胀的外加剂； 13． 防冻剂：能使混凝土在负温下硬化，并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂； 14． 着色剂：能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂； 15． 速凝剂：能使混凝土迅速硬化的外加剂； 16． 泵送剂：能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂 根据建设单位提供资料，1m3的混凝土约为2.4t，本项目年产混凝土约为20万m3，约为48万t。 表2-5 物料平衡表 物料名称 使用量 产品名称 年产量 水 3.0万t/a 商品混凝土 48万t/a 水泥 8万t/a 有组织粉尘 0.187t/a 粉煤灰 2.02万t/a 无组织粉尘 0.173t/a 中砂 15.1万t/a 布袋收尘器收纳的粉尘 119.64t/a 碎石 18.6万t/a 沉淀池泥沙 10t/a 外加剂 1.295万t/a 废弃砂料混凝土 20t/a 合计 48.015万t/a 合计 48.015t/a （5）公用工程 ①给水 A、生产用水 生产用水主要是混合搅拌用水、地面冲洗水、搅拌机、运输砼罐车冲洗水。搅拌混合用水：搅拌混凝土用水量按混凝土量的15%计，该项目混凝土产量为1111.11m3/d，搅拌用水量为166.67m3/d，则年用水量30000.6m3/a； 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，其搅拌机的容积为2m3，每台冲洗水量按2m3/次计算，本项目设置一台搅拌机，每天冲洗水2m3/d，则搅拌机冲洗水用量为360m3/a； 运输罐车冲洗水：车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天工作16小时，工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，项目共包括运输罐车约20辆，则每天需要冲洗的车辆约为20辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约10m3，冲洗水用量约为1800m3/a。 地面冲洗水：本项目搅拌工作区面积约2000m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为20m3/d，年工作日为180天，则年用水量为3600m3。 合计以上本项目生产用水总量为198.67m3/d，年用水量为35760.6m3/a。 B、生活用水 本项目工作人员共20人，厂区设置宿舍及宿舍，本次参照新疆维吾尔自治区生活用水定额，在厂区内住宿人员用水定额为80L/人·d。则该厂的生活用水量为1.6m3/d，年用水量为336m3/a。 C、绿化和道路洒水用水 本项目绿化面积约200m2，绿化用水量按500m3/年·亩计，则绿化日用水量为：150m3/a。本项目道路及场地硬化面积约3000m2，每次道路洒水量按1.5L/m2·d计，洒水天数按150天计，则道路日用水量为：1.5L/m2·d×5000 m2=4.5m3/d，年消耗道路用水675m3。 b.排水 建设项目清洗罐车废水、清洗搅拌机废水和地面冲洗水产生量按用水量的80%计，产生量为25.6m3/d，产生的废水经防渗沉淀池处理后，通过泥浆搅拌机，全部回用于搅拌混凝土工序，所以本项目生产废水不外排。 职工生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为1.28m3/d，室外设沉淀池及地埋式一体化污水处理设备，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，公共厨房污水经隔油隔油处理后方可排入污水处理设备。 本项目水平衡图见图3。 图3 项目水平衡图 单位：m3/d c.供电 项目用电由国家电网直接供电，可以满足项目区用电。 d.供暖 项目区无需生产用热；本项目冬季不生产，值班人员采用电暖器，可以满足本项目办公生活冬季釆暖需求。 （6）劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员20人。 工作制度：一班16小时，年工作天数为180天。 （7）总平面布置 项目总占地面积17905m2，总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据交通运输、消防、安全、卫生、绿化、综合管网、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地、因地制宜地对工厂建筑物、运输线路和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。预拌混凝土生产区在站区中，本次规划自北向南依次布置，化验室位于厂区西南侧，东南侧为停车场，搅拌楼位于厂区中部，搅拌楼的北依次为皮带输送机及原料仓。办公生活区在站区东侧，自西向东布置有宿舍、食堂、办公楼。大门位于东侧。具体详见图4总平面布置图。 （8）储运工程 本项目所用原料为水泥、粉煤灰、中砂、碎石及外加剂等，水泥及粉煤灰用专用罐车通过管道打至筒仓中，厂内设置2个粉煤灰筒仓及2个水泥筒仓，每个筒仓最大储存量约为200t，每天运送一次原料；中砂及碎石存放于半封闭仓库搭棚遮挡），占地面积约为1000m2，环评要求进行场地硬化，最大储存量约为600t，每天周转一次；外加剂为袋装，存放于仓库内，每周运送一次。 环评要求运送过程中车辆不超载，运输颗粒物料车辆装载高度不超过车槽；运输土石方车辆采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛散导致二次扬尘；场地出口设置洗车台，配备专门的清洗设备和人员负责对出入场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施；砂石料等易产生扬尘的物料，采取覆盖防尘布、防尘网、并定期喷洒洒水降尘等措施，防止风蚀起尘。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 根据托克逊县生态环境局出具的《关于托克逊县天泽混凝土有限公司年产20万立方米商品混凝土拌合站项目的情况说明》本项目已于2019年8月开始将厂区搬迁至托克逊县河东乡检查站西侧，2020年1月初搬迁完成，未向生态环境部门重新报批环境影响评价文件，项目未履行环保手续，下发行政处罚决定书（托环罚[2021]23号），罚款31500元。环评要求尽快履行相关环保手续。 目前施工期已完成，根据实际现场勘查，无任何施工期遗留问题，故本次评价仅对运营期进行评价。 运营期间工艺流程图如下： 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 生产原料中水泥、外加剂等存储于筒仓内，砂子、石子等存放于硬化堆场区。生产中先将水泥、砂子、石子、外加剂、水等各种原料由电脑进行计量配送，计量好的原料投入搅拌机，进行强制配料搅拌，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。项目搅拌机的顶部设有集气系统，原料转运时产生的含尘废气由集气系统收集后，经袋式除尘器净化后排空。搅拌主机整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据。强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车。整个生产过程为简单的物料混合、搅拌过程。 搅拌机和罐车为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目商品混凝土运输车辆在运输完均需对运输车辆进行冲洗。搅拌机和罐车清洗废水经沉淀池沉淀后，废水和砂石全部回用，生产系统无生产废水外排。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已于2020年1月建成，并投入使用，项目未履行环保手续，环评要求尽快履行相关环保手续。根据现场踏勘针对已经建成项目的情况，提出整改整治措施如下： （1）混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求 ①混凝土搅拌站采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应≥2M，并确保牢固和整治，出入门符合规范要求。 ②应在出入门口内侧水平距离 1M 范围内以及混凝土站区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，做到少排放或零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排出，沉淀池应及时清理，清理物应回用或及时运走妥为处理。 ③混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处。 ④围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化。 （2）场地控尘和环境要求 ①出入门口应配置车辆清洗设备和人员，驶出混凝土搅拌站的运输车辆应冲洗清洁。 ②配备专门的保洁人员，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁，车辆行驶时无明显环境。 ③混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装控制环境的封闭式库房，确保骨料堆置于库房中。 ④搅拌车装料后，或从工地卸料后均应对车辆进行冲洗， 保持外观清洁， 严禁带泥上路， 杜绝“跑、冒、滴、漏” 现象的发生。 （3）设备控尘和环境要求 ①应对混凝土搅拌楼生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭， 并配置喷洒设施，达到粉尘排放指标的要求。 ②搅拌主机、粉料筒仓应使用集尘设施除尘，除尘设施应保持完好。搅拌楼、 粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。 ③混凝土搅拌楼主体二层以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。 ④混凝土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。 （4）生产设施要求 ①密闭作业。骨料配料仓应采取封闭式筒仓或料仓。粉料筒仓及骨料筒必须配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。 ②密闭输送。骨料输送管道必须全密闭，运行时无出口与大气环境相通，杜绝骨料输送过程中粉尘外泄现场。 ③密闭存储。骨料堆放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、 配料在室内完成。骨料堆放场车辆进出口和卸料区必须配置喷洒设施除尘或负压收尘等装置。尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配置喷洒设施降尘或负压收尘等装置。对少量、临时性物料堆场，应设置高于物料堆的围挡并进行覆盖。 （5）完善废水处理措施 现场踏勘时搅拌机清洗用水、车辆及地面冲洗废水未合理采取处理措施，需要整改；人员生活污水未经处理渗坑排放。整改方案为搅拌机清洗废水、车辆及地面冲洗废水经（三级）沉淀池处理后回用于混凝土混合搅拌用水，不外排；厂区设置地埋式一体化污水处理装置，生活污水经处理后用于厂区绿化。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境现状调查及评价 1.1 达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，项目位于吐鲁番市托克逊县河东乡检查站西侧800米处，本次采用生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”公开发布的项目所在区域吐鲁番地区2019年环境空气质量达标区判定数据，本项目环境空气现状评价基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等。 1.1.1 评价标准 空气环境质量评价标准为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3采用国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行评价，其标准值见表3-1。 表3-1 大气环境评价标准 污染物 取值时间 标准值（mg/m3） SO2 年平均值 0.008 NO2 年平均值 0.042 PM10 年平均值 0.08 PM2.5 年平均值 0.16 CO 日平均值 4 O3 日最大8小时平均值 0.127 1.1.2 评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 1.1.3空气质量达标区判定 本项目所在区域空气质量达标区判定情况见下表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测及评价结果 评价因子 年评价指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标情况 SO2 年平均 9μg/m3 60μg/m3 15 达标 NO2 年平均 34μg/m3 40μg/m3 85 达标 PM10 年平均 122μg/m3 70μg/m3 174 不达标 PM2.5 年平均 46μg/m3 35μg/m3 131 不达标 CO 日平均第95百分位数 3.2mg/m3 4.0mg/m3 80 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 130μg/m3 160μg/m3 81.25 达标 由上表分析结果可见，项目所在区域SO2、NO2年平均，CO第95百分位数24h平均，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，本项目所在区域为非达标区域。 1.2 特征污染物 本项目特征污染物为 TSP，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.2.2， “评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近 3 年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”，本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2021年12月22 日~12月24日对该项目所在区域环境质量现状进行监测。 监测地点为项目区及项目区下风向，监测统计及评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测统计结果一览表 监测点位 污染物 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 超标率/% 达标情况 项目区 TSP 0.3 0.133~0.167 0 达标 下风向 0.167-0.217 0 达标 由上表可知， 评价区域内 TSP 监测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求， 表明评价区域内环境空气质量现状良好。 2 地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A J、非金属矿采选及制品制造，60、砼结构构件制造、商品混凝土加工，本项目为Ⅳ类项目；按该导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，且本项目区附近无地下水敏感区，因此不对地下水环境质量作评价。 3 地表水环境质量现状与评价 项目区附近无地表水体分布，且运营过程废水经地埋式污水处理设备处理后，用于厂区绿化，与地表水无水力联系，故本次不进行地表水环境现状调查。 4 声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》中规定，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目声环境属于2类功能区，周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。 5 生态环境质量现状与评价 依据《新疆生态环境功能区划》，确定项目所在区域生态功能区划见表3-4。 表3-4 新疆生态功能区划简表（片段） 生态功能分区单元 生态区 Ⅲ 天山山地温性草原草原、森林生态区 生态亚区 Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区 生态功能区 50.吐鲁番盆地绿洲特色农业与旅游生态功能区 主要生态服务功能 特色农产品生产、旅游 主要生态环境问题 水资源短缺、地下水超采、封杀灾害严重、干热风多 主要生态敏感 因子、敏感程度 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐泽化局部地段高度敏感 主要保护目标 保护文物古迹、保护坎儿井、保护农田、保护荒漠植被和烁幕 主要保护措施 地表水和地下水调控开发、节水灌溉、建设防护林、加强文物保护 适宜发展方向 充分利用光热资源，发展以葡萄、长绒棉等为主的特色农业，合理有序地发展旅游业 项目具体地点 新疆维吾尔自治区吐鲁番托克逊县 6土壤环境质量现状监测与评价 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于污染型、非金属矿物制品中未列明行业的其它类，属Ⅲ类项目。本项目占地面积约1500m2，占地规模≤5hm2，属于小型占地规模。本项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此判定本项目的土壤环境敏感程度为不敏感。本项目土壤工作等级划分为“-”，据导则可以不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新疆吐鲁番地区托克逊县河东乡检查站西侧800米处。 （1）大气环境：确保厂址周边大气环境质量不受本项目工程明显的影响，保护该项目所在区域的环境空气质量不低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等保护目标。 （2）水环境：保护项目区水环境使用功能不发生变化，确保区域水环境不因本项目的建设建使之产生劣变，地下水水质总体保持在《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）声环境：合理布置设备，采取措施，保证场界外50m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准，不干扰场界外其它单位人员的休息、工作。 （4）固体废物：对项目产生的固体废弃物提出合理的处置途径，妥善处置本项目产生的固体废弃物，防止固体废物对周围的土壤、地下水环境的危害。 （5）生态环境：项目位于新疆吐鲁番地区托克逊县河东乡检查站西侧800米处，属于国有未利用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 表3-5 废气污染物排放标准 污染物 厂界浓度限值(mg/m3) 颗粒物 0.5 食堂油烟《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值2.0mg/m3。 运营期厂区生活废水经地埋式污水处理设备处理后用于厂区绿化，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），详见表3-6。 表3-6 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002） （单位：mg/L） pH BOD5 氨氮 6.0~9.0 ≤20 20 （3）本项目已建设完成，没有施工期，运营期厂区边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，标准值见表3-7。 表3-7 环境噪声排放标准一览表 类别 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 根据环评执行2类标准要求 （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（18599-2020）； |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护部已颁布的“十四五”期间的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目排水经厂区地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，故本环评不建议污染物总量因子和控制目标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已于2020年1月建成并投入运营，目前施工期已完成，根据实际现场勘查，无任何施工期遗留问题，故本次评价仅对运营期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气污染源 1.1 废气污染物排放源强 （1）物料储存过程中产生的粉尘 项目所使用的砂石料及水泥等原料由密闭的罐车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，由于输送过程全密闭，故输送过程中无粉尘散逸。 参照《2021排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中的系数，物料输送储存中过程产生的废气量系数为22标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.12千克/吨-产品，项目产品约480000t/a，则项目物料储存过程中产生的废气量约为1.056×107m3/a，产生的颗粒物约为57.6t/a； 本项目设置4个筒仓，为减少此类粉尘排放，每个筒仓上安装有一个负压布袋除尘器，粉尘进入负压式布袋除尘器，采用负压除尘及特种纤维布之后用压力压入罐内不外排，根据《2021排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》负压布袋除尘器除尘效率可达到99.7%，粉尘经净化后高空排放，收集到的粉尘可以回收利用，除尘器风量为8000m3/h，产生的粉尘污染物源强排放统计表如表4-1所示。 表4-1 运营期存储产生粉尘排放量统计表 污染物 产生源 产生量（t/a） 治理措施 排放量（t/a） 排放方式 粉尘 物料储存过程 57.6 仓顶负压式布袋除尘器（风量为8000m3/h），处理效率99.7% 0.173 无组织排放 （2）搅拌粉尘 原料搅拌过程中也会产生粉尘，砂石料、水泥从筒仓中进入搅拌机与分散性乳胶粉加水进行混合搅拌，混合主机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的。当粉料由管道通过计量泵进入搅拌机时，混合机呼吸孔会有粉尘产生。混合机采用除尘方式如下：混合机为密闭环境，混合机粉尘产生口产生的粉尘通过管道通入布袋除尘器进行处理。 参照《2021排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中的系数，物料搅拌过程产生的废气量系数为25标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为0.13千克/吨-产品，项目共有1条生产线，项目共计产品约480000t/a，则项目物料储存过程中产生的废气量约为1.2×107m3/a，产生的颗粒物约为62.4t/a；本项目粉料搅拌过程，每天生产线均采用了高效负压式布袋除尘器，净化效率达到99.7%，风量≥13200m3/h，净化后的废气无组织排放。 见下表4-2。 表4-2 搅拌粉尘产排情况一览表 工序 污染物名称 排放系数 产品量(t/a) 粉尘产生量(t/a) 混凝土搅拌站 粉尘 0.13kg/t -产品 480000 62.4 本项目在密闭环境中混合，（捕集率约为100%）收集后分别通过布袋除尘器（型号：DMC-96，风机风量13200m3/h）处理（去除效率约99.7%）后无组织排放。 项目有组织废气产排情况汇总见表4-3。 表4-3 搅拌粉尘排放情况一览表 工段 名称 废气量万m3 治理措 施 排放速率kg/h 产生量 t/a 排放量t/a 排放方式 搅 拌站 粉尘 1200 布袋除尘器（去除率99.7%） 0.065 62.4 0.187 无组织排放 （3）运输车辆动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.264t/a。 （4）堆场风力起尘 本项目拟建设半密闭式地下的砂石料仓库，砂石等原料（砂子和碎石）由运输车辆直接运至仓库内卸料，进料过程中采用铲车直接由仓库将砂石材料放入进料斗，再由电脑控制对其进行称量，最后经皮带输送至搅拌站主机仓内。 砂在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、砂水含量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。 砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a Gi——j钟设备年卸砂量，t H——砂装卸平均高度，m m——装卸设备种类 Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a G——砂场储砂量，t Vi——35m上空的风速，m/s W——砂含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算砂场装卸和砂堆起尘量，当含水率为10%时约为0.19t/a，当含水率为8%时约为0.34t/a，当含水率为4%时约为1.05t/a。由于本项目位于托克逊县，较为干旱，本次计算以砂石含水率4%进行计算，则本项目砂风力扬尘和装卸过程中产生得扬尘量为1.05t/a。由于本项目砂石料暂存于半密闭式地下仓库内，因此卸料过程中产生的粉尘主要密封在仓库内，由于重力作用粉尘逐渐沉降至仓库地面，同时环评要求砂石堆场内设置淋洒设施，增加湿度，减少扬尘量。 砂石材料进料斗和称量斗设置在半密闭的地下仓库内，进料过程中粉尘产生量甚微，不会对环境产生较大的影响。 （5）食堂 项目劳动定员20人，人均食用油用量约为20g/人·d。一般油烟挥发量为总耗油量的2-4%，本次评价取3%计算。项目年运行180天，厨房油烟产生量为2.16kg/a。项目食堂每天平均使用时间约为2.5个小时，烹饪过程中产生的油烟废气量按照1500m³/h计算，油烟的产生浓度为3.2mg/m³。油烟废气集中收集后经过油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放，油烟净化器的去除效率按照60%计算，则经处理后的油烟排放浓度为1.28mg/m³，油烟排放量为0.864kg/a。本项目油烟排放情况见表4-4。 表4-4 项目油烟排放情况一览表 类型 油烟产生量 产生浓度 去除效率 油烟排放量 排放浓度 油烟 2.16kg/a 3.2mg/m3 60% 0.864kg/a 1.28mg/m3 1.2 大气环境影响分析 （1）本项目产生的废气主要有原料储存过程中及搅拌过程中产生的无组织颗粒物。 本项目在混合工序在密闭空间内进行，直接连接至袋式除尘器，废气引至袋式除尘器处理后无组织排放。筒仓采用负压除尘及特种纤维布使得投料时产生的粉尘完全进入除尘器，之后用压力压入罐内不外排，收集到的粉尘可以回收利用，少部分无法收集的粉尘无组织排放。经过处理后项目区粉尘能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放标准要求，因此混合过程中产生的粉尘经处理后对周围环境影响较小。 （2）袋式除尘器可行性分析 含尘废气收集处理，含尘废气收集处理，除尘器主要的种类有：袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器性除尘器、重力除尘器等，其中旋风除尘器主要进行粒径较大颗粒物的净化，袋式除器主要进行小粒径除尘。本项目采用袋式除尘器进粉尘处理，结构图见图4-1。 图4-1袋式除尘器结构图 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50um，表面起绒的滤料为5-10um，而新型滤料的孔径在5um以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。本项目混合、裁边、工序产生的颗粒物处理设施有效、可行。 油烟废气集中收集后经过油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放，油烟净化器的去除效率按照60%计算，则经处理后的油烟排放浓度为1.28mg/m³，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。 （3）废气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表4-6 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) ④污染源参数 表4-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) PM10 矩形面源 38.443 208.6 228 15 0.125 ⑤项目参数 估算模式所用参数见表4-8。 表4-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 49.6 最低环境温度 -28.7 土地利用类型 荒漠未利用地 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 PM10 150 10.6350 1.18 / 本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10 Pmax值为1.52%，Cmax为6.8282μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。面源预测中PM10最大落地浓度为10.6350μg/m3，出现在下风向159m处，占标率为1.18%；当主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准，对于主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准时，则认为区域规划环境影响可以接受。 本项目粉尘通过袋式除尘器处理后可满足能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放标准要求，故对周围环境影响较小。 本项目大气污染物无组织排放量核算见表4-10 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 厂界浓度限值（mg/m3） 1 物料储存过程 颗粒物 仓顶除尘器 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表无组织排放监控浓度限值要求 0.5 0.173 2 搅拌 袋式除尘器 0.187 颗粒物 0.36 本项目大气环境影响评价自查表详见表4-11。 表4-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（粉尘） 其他污染物（） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录 D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据□√ 主管部门发布的 数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源本项目( 非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污 染源□ 区域污染源□ 大气环境 影响预测 与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格 模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长 5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ 正常排放短期 浓度贡献值 C 本项目最大占标率≤100%□ C 本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均 浓度贡献值 一类区 C 本项目最大占标率≤10%□ C 本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C 本项目最大占标率≤30%□ C 本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放 1h 浓度贡献值 非正常持续 时长（） h C 非正常占标率≤100%□ C 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓 度和年平均浓度 叠加值 C 叠加达标□ C 叠加不达标□ 区域环境质量 的整体变化情 况 k≤ -20%□ k＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（粉尘、二氧化硫、氮氧化物） 无组织废气监测□ 有组织废气监测□√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□√ 评价结论 环境影响 可以接受□√ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（） m 污染源年排放量 SO2（）t/a NOx（）t/a 颗粒物（0.36）t/a VOCs： t/a 注： “□” 为勾选项，填“√” ； “（） ” 为内容填写项 1.3 排放口基本情况 项目废气均为无组织排放，未设置排放口。 1.4 监测计划 本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ 847-2017)，提出本项目废气监测计划，具体见表 4-12。 表4-12 监测计划一览表 序号 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频次 1 废气 厂界 颗粒物 1次/季 1.5 非正常情况下排放 本项目废气处理设施出现故障，处理效率下降为0，废气将未经处理直接排放，产生非正常排放。本项目非正常排放量详见 表4-13。 表 4-13 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间h 年发生频次次/年 应对措施 1 DA001 废气处理设施出现故障 PM10 5200 21.67 4 1 及时检修，并加强日常巡视管理 2 水污染源 2.1 水污染源强 本项目运营期的废水主要是生活污水，搅拌主机清洗水、搅拌车和泵车清洗水、作业区地面清洗用水，生产废水经回用系统处理后回用于生产。 搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须清洗干净。停止生产原因为生产节奏问题和设备检修问题，按搅拌机主机每天清洗一次，清洗水按2m3/d计，年工作天数为180天，年主机清用水为360m3/a，清洗废水按用水量的80%计算，则搅拌机清洗废水约为1.6m3/d，288m3/a。其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的调查，SS的浓度约为3000mg/L，产生量为0.864t/a。 车辆冲洗水 车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天工作16小时，工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，项目共包括运输罐车约20辆，则每天需要冲洗的车辆约为20辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约10m3，冲洗水用量约为1800m3/a。冲洗废水按用水量的80%计算，则冲洗废水产生量为8m3/d，1440m3/a。清洗水水质主要污染因子为SS，其浓度约为1500mg/L，产生量为2.16t/a。 地面冲洗水 本项目搅拌工作区面积约2000m3，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为20m3/d，年工作日为180天，则年用水量为3600m3/a。废水量按用水量的80%计，则污水量为2880m3/a。主要污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，产生量为2.88t/a。 生活污水 本项目工作人员共20人，厂区设宿舍，本次参照新疆维吾尔自治区生活用水定额，在厂区内食宿人员用水定额为80L/人·d。则该厂的生活用水量为1.6m3/d，年用水量为288m3/a。生活污水的排放系数按照0.8计，生活污水产生量为1.28m3/d，230.4m3/a。项目区建设有地埋式一体污水处理设备，采用MBR膜生物反应器，处理出水可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），用于项目区绿化，设计规模为5m3/d，食堂废水经油水分离器分离后排入污水处理设备。 生活污水中主要污染物产生及排放情况详见表4-14。 表4-14 主要污染物产生及排放情况一览表 污染物 污染物处理前浓度(mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) COD 350 0.081 60 0.014 BOD5 200 0.046 20 0.0046 NH3-N 30 0.0069 15 0.00345 SS 220 0.051 20 0.0046 2.2 废水处理措施的可行性分析 建设方设置一套5m3/d的地埋式一体污水处理设备，将本项目产生的污水（307.2m3/a）排入地埋式一体污水处理设备，经处理后的污水用于项目区绿化。建议地埋式一体污水处理设备设置于将项目区地下。 根据本项目污水处理设计方案，项目生活污水处理采用一体化地埋式中水回用设备。 生活污水处理系统设计工艺流程如下： 1、生活污水经过化粪池沉淀厌氧反应等预处理后上清液溢流进入格栅池。格栅池中装有一台人工格栅。由于污水中含有一定量较大粒径的悬浮物，为防止其对集水井中的潜水排污泵堵塞卡壳等，在格栅池中设一道格栅将其去除，格栅定期运转将水中的颗粒物提升到地面，靠重力将颗粒物落到运污手推车上，作为生活垃圾运走。 2、污水经格栅池后自流进入集水井，集水井中安装有潜水排污泵和投入式静压液位变送器,当池中水位达到设定的高水位时泵起动，将污水提升到调节池中，当池中水位到达设定的低水位时，泵停止工作。集水井与格栅池共用一溢流口，用于应急排污。当污水不需要处理时，打开排放口阀门直接排放到市政管网。 3、调节池起到隔油、调节水量、均化水质的作用。生活污水中含有一定量的轻油，需要进行分离出来后外运无害化处理。生活污水排放水量具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点，为使生化处理系统较均衡地运行，尽量减少其冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果，则需要设调节池，对污水水量进行调节；此外，根据人们生活生产活动的排水规律，每一时段排出污水的水质成份也不一样，为了保证生化池中有机污染物量的恒定，所以需要不同时段的污水在调节池中进行混匀。使调节池潜水排污泵始终按平均处理水量，和相对恒定的有机物浓度向生化系统供水。调节池有效容积按8倍平均小时处理量计算。 调节池中装有潜水搅拌器，对池中污水进行搅匀；在调节池末端安装有潜水排污泵，与投入式静压液位变送器。调节池中潜水排污泵的运行受投入式静压液位变送器控制，当调节池中的水位达到设定的高水位时泵自动起动，到达低水位时泵自动停止。 4、调节池污水进入厌氧池后，与回流的活性污泥混合。微生物利用聚磷水解提供的能量吸收有机物，同时释放磷，此时污水中磷的含量升高，BOD含量降低，将来到了MBR池中，细菌将吸收的有机物氧化分解，并提供能源，同时从污水中吸收大量的磷，以聚磷酸盐的形式储存起来，通过把剩余污泥排出系统，同时也将细菌摄入的磷也排走，从而达到去除磷的目的。厌氧池有效容积按2倍平均小时处理量计算。在厌氧池中装有潜水搅拌器，与调节池中的泵联动，通过搅拌将池中的厌氧菌等分布均匀，提高了处理效率。经厌氧池处理后的污水自流进入缺氧池。 5、缺氧池是利用异养型兼性微生物进行以反硝化过程为主的构筑物，功能是去除污水中的NH3-N 和降解有机物。来自厌氧池的污水与从MBR池回流的经过硝化的混合液在此池充分混合，在缺氧条件下，进行反硝化反应，污水中的反硝化菌以原污水中碳源有机物作为氢电子供体，以硝态氮作为电子受体，使回流混合液中的硝态氮及亚硝态氮中的氮被还原成氮气从水中逸出，从而达到除氮的目的。同时水中的兼性厌氧菌可将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解成易于降解的小分子有机物，提高其可生化性，为好氧生化创造有利条件。缺氧池有效容积按2.5倍平均小时处理量计算。在缺氧池中装有潜水搅拌器，与调节池中泵联动。通过搅拌将池中的菌群分布均匀，提高脱氮效率。 6、污水从缺氧池中自流入MBR池。本池是利用自养型好氧微生物进行生化处理的构筑物，功能是对污水中含碳有机物进行降解和对污水中的氨氮进行硝化。来自缺氧池已被初步降解了的污水中氨氮去除的较少，仅为20%左右，但在好氧微生物（硝化菌）的作用下，可将大部分含氮有机物转化成亚硝酸盐和硝酸盐，从而达到氨氮的转化，以便回流到缺氧池进行氨氮处理。膜生物反应池有效容积按6倍平均小时处理量计算。MBR池内放置有MBR膜组件，组件下部自带曝气系统，组件的微滤膜孔径小于0.1微米，污泥被截留在MBR池中，池中溶解氧大于3.0mg/L，污泥浓度高达8000mg/L～12000mg/L，污泥负荷较低，容积负荷高。 7、向MBR池输送压缩空气的设备采用三叶罗茨鼓风机。该类型风机具有噪声低，风量大，能耗低，运转平稳，安装方便等优点。风机配套消声器与隔音罩，并且安装在隔音房中。风机的运行同时有两种模式，一种是与调节池中的潜水排污泵联动，另一种是定时运行，两种模式同时进行，以保证好氧菌的浓度。 8、抽吸泵受MBR池中投入式静压液位变送器的控制，高液位工作，低液位停止。从MBR池中间断地将净水从MBR池中抽出，进入中水池，在进口上同时加入消毒剂，本项目采用成品次氯酸钠消毒。能避免水体滋生各种细菌、大肠杆菌，对排入水体造成污染。根据《城市污水再生利用杂用水水水质》（GB/T18920-2002）中的规定，采用含氯消毒剂，要保证投加消毒剂后与水接触半个小时以上，出水余氯含量应≥1.0 mg/L。中水池中安装有潜水排污泵，通过变频恒压控制，将中水送到各个用水点。 9、MBR池中的污泥定期由泵提升到污泥脱水机，污泥脱水后外运作为生活垃圾进行无害化处理，脱泥污水回流至调节池进行再处理。 工艺先进性： 1、对污染物的去除率高，抵抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中没有悬浮物。 2、膜生物反应器实现了反应器污泥龄SRT和水力停留时间HRT的彻底分离，设计、操作大大简化。 3、膜的机械截留作用避免了微生物的流失，生物反应器内可保持高的污泥浓度，从而能提高体积负荷，降低污泥负荷，且MBR工艺略去了二沉池，大大减少占地面积。 4、由于SRT很长，生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用，从而显著减少污泥产量，剩余污泥产量低，污泥处理费用低。 5、由于膜的截流作用使SRT延长，营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境，可以提高系统的硝化能力，同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解。 6、MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失，在运行过程中，活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化，并达到一种动态平衡，这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点。 7、较大的水力循环导致了污水的均匀混合，因而使活性污泥有很好的分散性，大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的。 8、膜生物反应器易于一体化，易于实现自动控制，操作管理方便,MBR工艺固有的功能保障出水稳定达标排放。 9、采用专利污泥处理系统，省去了污泥浓缩池，地下螺杆泵房。 10、采用了专利技术水处理厂人机对话系统，提高最运营的稳定性。 11、采用了专利技术水处理厂远程监控系统，能远程提供技术支持，降低了用户对专业技术人员的要求。 各单元处理效果见下表： 表4-15 本项目出水与用水水质要求对比情况 序号 处理单元 项目 CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) NH3-N (mg/L) SS (mg/L) 1 格栅 进水 <400 <200 <50 <250 出水 <400 <200 <50 <25 去除率% 0 0 0 90 2 调节池 进水 <400 <200 <50 <25 出水 <360 <180 <45 <20 去除率% 10 10 10 0 3 A池 进水 <360 <180 <45 20 出水 <72 <36 <45 <8 去除率% >80 >80 >9 >60 4 O池 进水 <72 <36 <9 <8 出水 <30 <3.9 <1.6 达标 去除率% >58 >89 >80 达标 达标 达标 达标 达标 综上所述：生活污水部分经地埋式一体污水处理设备处理，处理后的水质满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010），可用于绿化及项目区降尘。因此，本项目产生的污水对环境产生影响不大。 2.3 废水监测计划 本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ 847-2017)提出本项目废水监测计划，具体见表 4-16。 表4-16 监测计划一览表 序号 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频次 1 废水 废水总排口 pH值、流量、COD、BOD、氨氮、SS 1次/半年 3噪声 3.1 噪声源强 本项目噪声源主要是搅拌机、铲车、运输车辆、水泵、物料传输装置在生产过程中产生的噪声。运营期噪声源强范围为80~90dB(A)。项目采用隔声措施后，降噪值达15~30dB(A)。项目主要噪声源产生情况一览表见表4-17所示。 表4-17 本项目运营后噪声源强 单位（dB） 序号 产噪源 位置 源强 降噪措施 1 搅拌机 生产场地 83-88 安装在搅拌楼内，基础减振、消声、隔声绿化带、地面坡度降噪 2 铲车 装载过程 85-90 加强行车管理制度 3 运输车辆 运输过程 80-90 加强行车管理制度 4 传送皮带 生产场地 80-85 基础减震 3.2 噪声环境影响分析 这些机械设备运行时，距离5m处产生的噪声值约为 85~90dB(A)，建设单位采取了以下措施对噪声进行治理： ①选用低噪声型设备；②合理布设生产车间，使强噪声设备远离厂边界；③强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障；④定期检修设备，减少因零部件磨损产生的噪声。 综上所述，建设单位在采取以上措施后能够使噪声源的隔声量达到 30dB(A)以上，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） 附录 A.1.3：室内声源等效室外声源声功率级计算方法，室外的倍频带声压级可以下公式 计算： （1）Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1、Lp2——室外靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级 TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，本项目取30dB(A) ； 根据以上公式求得本项目边界（室外）倍频带声压级为64dB(A)。根据《环境影响 评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），户外声传播衰减过程通常采用下列公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) (A1) 上式中 Adiv为几何发散衰减、Aatm为大气吸收衰减、Agr为地面效应衰减、Abar为屏障 屏蔽衰减、Amisc为其他多方面效应衰减。仅考虑噪声源的几何发散，距离的衰减量一般可 按下式计算： Adiv =20Log(r/r0) 因此，式（A1）成为： Lp(r)= Lp(r0)-20Log(r/r0) 通过上述预测模式，选取本项目边界噪声源计算出距离本项目边界不同距离的噪声预测。 （2）噪声衰减及叠加公式 本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式进行计算。 a.声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时段，s。 b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③噪声预测结果 在考虑距离衰减、建筑物、墙体隔声因素，各噪声源噪声叠加后，厂界噪声见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果 预测点位 距离 贡献值 评价标准 东厂界 40.1 45.92 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 南厂界 58.5 42.34 西厂界 38.5 46.27 北厂界 45.2 44.88 通过噪声预测值可知，本项目实施后声环境质量不会受到影响，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 项目的设备均放置在厂区内，其运行噪声经实体墙阻隔后能有效衰减。根据建设单位提供的资料，为了进一步降低生产过程中产生的噪声，尽量避免项目噪声对项目内员工及周围声环境产生不良影响，本环评建议采取如下措施： （1）选型上应选择低噪声设备。在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，如低噪声的风机等，降低噪声源强。 （2）根据厂区实际情况和设备噪声源强，对厂区设备进行合理布局。 （3）对高噪声设备，安装过程中加装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施。 （4）加强管理，定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生。 （5）加强绿化，各厂房周围设置绿化带，厂界四周布置绿化带，增加对噪声的阻尼作用。项目厂界沿厂区围墙植有乔木，厂区绿化以灌木和草坪为主，有效降低噪声强度； 经过上述措施处理后，预计项目全厂各边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值，对项目内员工及周围声环境影响较小。 3.3 噪声监测计划 本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ 847-2017)要求，提出本项目 噪声监测计划，具体见表 4-19。 表 4-19 噪声监测计划要求 污染源 排放口编号 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 生产噪声 / 厂界四周 等效 A 声级 1 年/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固体废物 4.1 源强 项目运营期产生的固体废物包括除尘器收集的原料粉尘和职工生活垃圾、沉渣、废弃的砂料、混凝土、污水处理设施中的污泥。 （1）原料粉尘 正常生产情况下筒仓布袋脉冲除尘器收尘量为119.64t/a，全部回用于生产。 职工生活垃圾。 生活垃圾主要来源于员工的日常生产办公垃圾，生活垃圾量按1.0kg/人·d，项目生活垃圾年产生量为3.6/a。生活垃圾由市政环卫部门每天统一收集清运，厂区设置环保厕所，定期由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处理。 沉淀池沉渣由于搅拌机和混凝土运输车清洗废水会夹带的泥沙、粉尘等沉淀物，沉淀池产生量约为10t/a，直接回用于生产。 废弃的砂料、混凝土 通过对原辅材料进货把关，可以杜绝不合格砂料入站；通过改善生产技术，可使剩余混凝土产生量大大减少。通过类比调查，不合格的砂料和实验室剩余混凝土年产生量约20t/a，可以作为铺路材料外售。 污泥 污水处理设施中会产生污泥，经相同项目类比分析，本项目污泥产量约为1.5t/a。 （6）废机油 根据建设单位提供的资料，项目机油的年用量约为0. 25t/a，主要用于加工机械的润滑，每年更换的废机油约为0.25t/a，项目产生的废机油年约0.25t/a；本项目运营期产生的废机油为危险废物，废机油需建设危险废物暂存间（采取防雨、防渗、防漏措施），将危险固体废物与一般固体废物分开存储，同时对危废暂存间及一般固体废物暂存间采取防渗措施，防止污染地下水，最后交由有资质的单位进行处理，运输转移必须按国家环保局《危险废物转移联单管理办法》执行。 固体废物产生及处理措施如表4-20所示。 表4-20 固体废物产生及处理措施一览表 来源 固废种类 产生量（t/a） 处置措施 生产固废 除尘器回收原料粉尘 119.64 回收利用 不合格砂料、混凝土 20 作为铺路材料外售 沉淀池沉渣 10 回用于生产 生活垃圾 生活、办公垃圾 3.6 环卫部门定期处理 污水处理设施 污泥 1.5 环卫部门定期清掏处理 生产设备 废机油 0.25 危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理 项目厂区内设置面积为50m2的一般固废堆放场所用于堆放废边角料和粉尘等一般固废。一般固废堆放场所选址，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中相关要求。设置10m2的危废暂存间，设专人主管，本项目危险废物主要为废机油，在专用危险废物暂存间暂存，委托有该种危废处理资质的单位统一处置。 4.2安全贮存技术要求 4.2.1 一般固废 （1）一般工业固废：①按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置暂存场所。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标》（GB18599-2020)Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物贮存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。和填埋污染控制标佳》（GB18599-2020)中相关要求。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 固废贮存场所设置规范 企业严格按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置）场》（GB15562.2-1995）识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。图示如下： 表4-21 一般固废堆放场的环境保护图形标志 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形符号 一般固废暂存场所 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 本项目运营期固废均可以得到合理有效的处置，对环境影响很小。 4.2.2 危废的收集和贮存 ①危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防风、防晒装置。避免污染物泄漏污染环境。 ②危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求建设，地面采取基础防渗层为0.5m粘土层，夯实后上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层（环氧树脂或水性漆都可以），房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ③危废暂存间内设置分区，将不同的危险废物分开贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。 ④在危险废物储存间外设危险废物警示标志，暂存间内及盛装危险废物的容器上设置危险废物标签，写明危险废物种类和危害，由专人管理，设置严格的管理制度，无关人员不得进入危废暂存间。设置两把锁。危废警示标志及标签如下图所示： 图4-2 危废警示标志及标签 ⑤危废间设置专门的管理台账，做好危险废物的情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 本项目运营期固废均可以得到合理有效的处置，对环境影响很小。 5土壤环境影响和保护措施 （1）土壤环境影响类型 根据本项目工程特点，判定本次项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （2）土壤环境占地规模 本项目占地面积约17905m2，占地规模≤5hm2，属于小型占地规模。 （3）土壤环境敏感程度 本项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此判定本项目的土壤环境敏感程度为不敏感。 （4）项目类别 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业非金属矿物制品中其它类，属Ⅲ类项目。 （5）工作等级划分 表4-22 土壤工作等级划分 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价 依据上表，本项目土壤工作等级划分为“-”，据导则可以不开展土壤环境影响评价工作。 6 环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资总计66万元，占总投资的3.3%。本项目环保投资一览表见表4-23。 表4-23 环保投资一览表 序号 项目 内容 投资（万元） 1 污水治理 200m3沉淀池、排水沟、地埋式一体化污水处理设备、隔油池 28 2 固废治理 生产固废暂存堆场、垃圾桶、危废暂存间 10 3 废气治理 布袋式除尘器、负压式除尘器、洒水、原料堆场仓库、地面硬化等 20 4 噪声治理 基础减震、隔声设备 8 5 环保投资总计 万元 66 环保投资占总投资比例 % 3.3 7 环保验收 本工程完成后，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日实施）和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，由企业自行进行验收调查。本项目环保验收内容见表4-24。 表4-24 环保验收一览表 类别 污染源名称 污染物 治理措施 验收标准 大气污染物 原料堆场仓库 粉尘 水泥存放使用封闭式筒仓。洒水抑尘、仓库、绿化等 《水泥工业大气污染物排放 标准》（GB4915-2013）颗粒物无组织监控浓度限值0.5mg/m3 投料输送 地下式投料 搅拌机 负压式除尘器 筒仓仓顶 袋式除尘器 运输扬尘 洒水抑尘、道路硬化、加强管理等 -- 水污染物 搅拌机、车辆、地面清洗废水 生产废水 经排水沟进入沉淀池，回用于生产。 不外排 办公区职工 生活污水 化粪池预处理后排入地埋式一体化污水处理设备，处理后用于厂区绿化，食堂废水需经隔油池隔油处理后方可排放 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）的绿化要求 固体废物 除尘器 收集粉尘 返回生产系统回用 综合利用不外排 沉淀池 沉渣 返回生产系统回用 生产线 废砂、不合格混凝土等 作为铺路材料外售 办公生活区 生活垃圾 定期收集，由环卫部门处理 不造成二次污染 污水处理设备 污泥 定期运往当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 生产设备 废机油 暂存在厂区内危废暂存间，定期由有资质的单位处理 噪声 装载机、泵类、输送机、搅拌机、 搅拌机 噪声 隔声、消声、基础减震 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求 综上，本项目对所产生的固体废物将做到及时收集，妥善处理，预计对周围环境产生的影响很小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器，仓顶负压式袋式除尘器；厂区洒水降尘； | 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 生活污水（COD BOD5、NH3-N、SS） | 建设有地埋式一体污水处理设备，采用MBR膜生物反应器，处理出水用于绿化及降尘 | 满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）的绿化要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 设备安装时使用橡胶减震垫、隔音等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：设置垃圾桶，集中收集后定期清运至当地生活垃圾处理厂处置；沉淀池产生沉渣及除尘器产生粉尘回用于生产线，废包装袋集中收集后外售；废弃的砂料、混凝土经收集后可以作为铺路材料外售；污水处理设施产生的污泥定期由环卫部门清运至当地垃圾填埋场填埋处理；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 路面硬化，废水经化粪池预处理后排入地埋式一体化污水处理设备，处理后用于厂区绿化，食堂废水需经隔油池隔油处理后方可排放，污水池做好防渗。 |
| 生态保护措施 | 加强绿化，绿化面积200m2 |
| 环境风险 防范措施 | 火灾事故的防范措施：各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》要求，严格控制火源，火灾报警系统根据需要设置报警装置。加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识。多种途径宣传消防安全，进入生产区严禁吸烟，场内配备的各种消防器材应严格管理。 |
| 其他环境 管理要求 | 按要求进行排污口规范化；设有专职人员负责日常环境管理工作，负责实施日常监测和各项环保管理制度的实施；严格落实报告所提环境管理要求。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家有关政策法规，与区域规划相容、选址合理、污染防治措施可行、在落实各项环保措施后能够达标排放，对环境影响较小，不会使周围地区当前的大气、水、声环境质量恶化，环境质量能达到当地环境功能要求。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 230.4m3/a | / | 230.4m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  | BOD | / | / | / | 0.0046t/a | / | 0.0046t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0046t/a | / | 0.0046t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00345t/a | / | 0.00345t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | / |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 119.64t/a | / | 119.64t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废弃的砂料、混凝土 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

2

10

8

罐车清洗用水

0.4

2

1.6

搅拌机清洗用水

16

4.0

20.0

25.6

地面冲洗水

141.07

新鲜水180.17

25.6

沉淀池

搅拌混合用水

1.28

1.6

0.32

生活用水

隔油池

地埋式一体化污水处理设备

1

1

绿化用水

0.28

4.22

4.5

道路场地洒水