# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：吐鲁番市（高昌区）第六高级中学建设项目

建设单位（盖章）：      吐鲁番市教育局

编制日期：            二〇二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番市（高昌区）第六高级中学建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-652102-05-01-506309 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市示范区核心区姑师路南侧，学苑路西侧 |
| 国民经济行业类别 | P8331-普通初中教育 | 建设项目行业类别 | 五十、社会事业与服务业-110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）-有化学、生物等实验室的学校 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建）□改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 吐鲁番示范区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 吐示经发〔2023〕9号 |
| 总投资（万元） | 10000.00 | 环保投资（万元） | 98 |
| 环保投资占比（%） | 0.98% | 施工工期（月） | 14 |
| 是否开工建设 | ☑否□是 | 用地（用海）面积（m2） | 70088m2 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为“允许类”建设项目。 因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 “三线一单”符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于吐鲁番市示范区核心区，为学校建设项目，不属于工业项目和矿产开发项目，项目周边无自然保护区、风景名胜区，同时不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水来源于市政供水，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染；项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合相关产业政策，且项目所在地不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析表 内容 具体要求 本项目情况 是 符合 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于吐鲁番市示范区核心区，选址区域不在生态保护红线范围内。 符合 资源利用上线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放总量控制要求。 本项目用水来源于市政供水，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染；项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境质量底线 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目大气环境质量、声环境质量以及水环境质量能够满足相应的标准要求，对周围的环境影响很小，符合环境质量底线要求。 符合 生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中的限制类和禁止类。 符合 2.2与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（吐政办〔2021〕24号）符合性分析 根据吐鲁番市人民政府办公室2021年6月发布的《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）及准入清单，本项目属于吐鲁番高昌区城镇生活重点管控单元，环境管控单元编码ZH65040220005。 表1-2 本项目在高昌区生态环境准入清单符合性 管控要求 本项目工程概况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建、改建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目，现有上述项目应制定计划，限期外迁；禁止新建金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目（基础设施等民生工程除外），改、扩建的不得新增大气污染物排放总量。 2.严禁在居民集中区新建垃圾分拣中心等臭气异味影响较大的项目；不得在居民集中区新建涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 3.新建、扩建、改建公路、铁路、输油输气管道等各类工程，需要穿越、跨越坎儿井的，应当对工程建设期间、运行过程中可能给坎儿井造成的危害进行论证，并制定坎儿井保护方案。 本项目为学校建设项目，不属于原油加工、天然气加工，油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工，炼焦、煤炭热解、电石、等三类工业项目和金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造行业，也不属于垃圾分拣中心，不涉及易燃易爆物质仓储和铁路、输油输气管道项目，因此项目的建设符合空间布局约束要求。 符合 污染物排放管控 1.加强噪声和臭气异味防治。涉臭气异味企业应采取封闭、加盖等收集处理措施，提高臭气废气收集率和处理率，明显减少工业臭气异味排放；完成餐饮油烟综合整治，大中型餐饮企业（包括单位食堂）必须安装高效油烟净化装置并进行定期清洗；严格施工扬尘监管。 2.县级以上城镇生活污水集中处理率达到90%以上；县级以上城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。加强污水处理设施运行管理，全面加强配套管网建设，推进污泥处理处置。 3.通过经济手段引导供热、供气、供电管网覆盖区域居民减少散煤使用，大力推进“电化农村”建设。逐步将风能、太阳能、电力等清洁能源利用项目扩展到各乡镇。 4.推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染，科学规划布局畜禽养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，新改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；控制农业面源污染，控制农田化肥农药使用量，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备；优化种植业结构与布局；加快农村环境综合整治。 5.推进农村生活污水治理。因地制宜，采取“以城带村” 、“以乡（镇）带村”、 “联村” 、“单村” 、“联户” 、“单户”等多种方式，实施农村生活污水治理工程，合理布局，科学设计。 6.严格按照《新疆维吾尔自治区坎儿井保护条例》对区域内坎儿井进行保护，禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。 本项目食堂油烟采用油烟净化器处理后达标排放；实验室酸性气体经碱液喷淋后达标排放（DA001）；实验室有机废气经二级活性炭装置处理后达标排放（DA002）；实验室废水经中和沉淀后、食堂废水经隔油池处理后和生活废水一起排入下水管网；生活垃圾由环卫部门统一清运；实验室废液暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；项目冬季采暖采用集中供暖，不新建锅炉，因此本项目的建设符合污染物排放管控要求。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高于Ⅲ级的建设项目。 2. 严格管控易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运，涉及此类物质的项目必须编制风险应急预案。 3.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。强化应急物资储备和救援队伍建设。 4.加强风险防控体系建设，防范环境风险。 本项目为学校建设项目，应编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。应强化应急物资储备和救急队伍建设并加强风险防控体系建设，防范环境风险。因此本项目的建设符合环境风险防控要求。 符合 资源利用效率 1.全面开展城市节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。 本项目不属于高耗水行业。 符合 本项目位于吐鲁番市高昌区，属于重点管控单元，项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放，评价范围内不涉及生态保护红线及水源保护区等优先保护单元。 项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入清单的环境分区管控要求。因此本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。见附图5吐鲁番市分区管控单元图。 2.3与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析 严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”、“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平，暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，严禁使用劣质煤，可利用“洁净煤+节能环保炉具”替代散烧煤，或鼓励在小城镇和农村地区用户使用太阳能供暖系统。 本项目为学校建设项目，采用集中供暖，不新建锅炉，因此符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》。 2.4与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》符合性分析 根据《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》要求：稳步开展土壤污染防治行动。实行严格的土壤保护制度，坚持“防、控、治”三位一体，以农用地和建设用地为重点，实行分级分类管控，推动土壤资源永续利用。推进化肥农药减量化，加强白色污染治理。强化对未污染土壤保护，重点保护未污染耕地、林地、草地和饮用水水源地。坚持固体废物减量化、资源化、无害化原则，减少固体废物的产生量和危害性，提高固体废物综合利用和无害化处置能力，推动工业固体废物综合利用，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统，推进建筑垃圾源头减量。 本项目为学校建设项目，生活垃圾由环卫部门清运，实验室废液按照危险废物进行处置，因此符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划》要求。 2.5选址合理性分析 本项目位于吐鲁番市示范区核心区，南侧为吐鲁番高昌区第六初级中学（目前为空地），东侧为学苑路，隔路为吐鲁番市职业技术学院，北侧为姑师路，隔路为空地，西侧为白杨湖路，隔路为空地。。 本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性，项目临近道路，交通便利，选址满足防洪、防灾等方面的要求，项目不涉及拆迁及占地问题，综上，项目选址地理位置及基础设施条件良好，项目区范围内无风景名胜区、文物古迹，并且本项目的选址位置规划为教育科研用地。 因此，本项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程建设内容及规模 本项目总建筑面积34000m2，主要建设内容包括教学楼，艺术楼，高中学生宿舍楼2栋，食堂、室外卫生厕所、浴室、操场、大门、化学实验室、绿化及其他必要配套附属设施。本项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类型 工程名称 规模 备注 主体工程 综合教学楼 采用框架结构，建筑面积20422.33m2，地上五层，集合了教室、实验室、图书室、办公用房。 新建 宿舍楼 2栋，总建筑面积5100.81m2，地上五层，框架结构。 新建 食堂 建筑面积3559.13m2，框架结构，地上两层。 新建 操场 1个，建筑面积:1901.56m2 新建 公用工程 供电工程 由市政供电系统提供。 依托 供水工程 由市政供水管网提供。 依托 排水工程 实验室废水单独收集，经中和沉淀后和生活废水一起进入市政下水管网；食堂废水经隔油池处理后进入下水管网，最终进入高昌区污水处理厂处理。 依托 消防工程 设置消火栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷灭火系统和落地式灭火器箱。消防水源由市政给水管网和消防水池供给，学校教学楼内设有消防水池，消防水池容积为450m³，消防泵房，与消防水池贴建，内设消火栓及自动喷淋水泵各两台（一用一备）。 新建 环保工程 废气治理 ①食堂油烟采用油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放； ②实验室酸性气体通过通风柜收集后经风机引至专用管道由楼顶碱液喷淋装置处理后达标排放，排气口的高度距离地面超过15m（DA001）。 ③实验室有机废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，排气口的高度距离地面超过15m（DA002） 新建 废水治理 食堂设置隔油池，食堂废水隔油后和生活废水一起排入下水管网；实验室废水单独收集经中和沉淀池处理后，与生活污水一同排入市政污水管网，最终进入高昌区污水处理厂处理。 新建 噪声治理 选择低噪声设备，减震设施、房屋隔声。 新建 固废治理 废纸箱、废塑料和生活垃圾设置垃圾桶若干，集中收集后环卫部门定期清运；危险废物为：实验室废液、废碱液、废活性炭、废活性炭过滤棉、实验室废消耗品，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 新建 原辅材料消耗 本项目实验过程中主要原辅材料及用量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 规格（/瓶） 年用量（瓶） 来源 1 甲醇 500ml 10 外购/汽运 2 丙酮 500ml 20 外购/汽运 3 乙醚 500ml 20 外购/汽运 4 盐酸 500ml 40 外购/汽运 5 浓硫酸 500ml 30 外购/汽运 6 乙醇 500ml 30 外购/汽运 项目总平面布置 本项目规划将校园分为生活区、教学区、体育运动区、宿舍四大部分，规划方案做到了分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰。项目总平面布置见附图4。 项目设有1个出入口，位于用地北侧姑师路，交通便利。 本项目用地从北向南，西侧为宿舍楼，中间为学习广场，然后是综合楼和教学楼。 公共设施 4.1给水工程 本工程用水为生活用水、食堂用水、实验室用水和绿化用水，水源由市政管网供给。 （1）生活用水 本项目师生总数为2000人，年学习天数为200天。根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），人均用水量按50L/人▪d计，则日常生活用水100m3/d、20000m3/a。 （2）食堂用水 本项目就餐人员2000人，年学习天数为200天。根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），食堂用水量按15L/人▪d计，则食堂餐饮用水30m3/d、6000m3/a。 （3）实验用水 本项目设置有物理、化学实验室，实验室化学实验产生实验废液，实验废液中含有酸、碱、有机溶剂，具体污染物情况同实验有关。实验室用水量约为0.5m3/d，100m3/a。 （4）绿化用水 本项目绿化面积约68013.90m2（约101.9亩），绿化用水按400m3/亩▪年，则绿化用水量为40787.9m3/a。全部蒸发和渗入土地，不排放。 综上所述，项目给排水情况见表2-3。 表2-3 项目用排水情况一览表 序号 项目 用水量 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 100 20000 80 16000 2 食堂用水 30 6000 24 4800 3 实验用水 0.5 100 0.4 80 4 绿化用水 / 40787.9 0 0 5 合计 130.5 66887.9 104.4 20880 4.2排水工程 （1）生活废水 生活废水排水量以用水量的80%计算，则日常生活污水排放量为800m3/d、16000m3/a，主要污染物产生浓度为CODcr280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L。 （2）食堂废水 食堂废水排水量以用水量的80%计算，则食堂餐饮废水排放量为24m3/d、4800m3/a，主要污染物产生浓度为CODcr280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L、动植物油120mg/L。 （3）实验废水 实验废水排水量以用水量的80%计算，则实验室废水量约为80m3/a，主要污染物产生浓度为CODcr280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L。 本项目水量平衡图见图1。 图1 水平衡图 4.3供电 项目区供电由北侧姑师路10kV电力线路接入项目区内配电室，来满足项目区的用电需求。本次评价要求按设计规范，在重要场所设应急照明：主要通道、消防系统、应急出口、楼梯间等。 4.4供气 本项目所在区域天然气管网已铺设到位，室外中压天然气经过调压箱调至低压后，经天然气管道送至学校食堂。根据设计资料项目天然气用量为300万m3/a。 4.5供应热水与夏季制冷 本工程饮用热水采用电热水炉供应，宿舍设置生活热水系统，生活热水有设置宿舍的屋顶太阳能系统和屋顶热水箱供给，辅助热源为电辅助供热。 4.6消防工程 本项目消防系统由专业部门按规范要求设计，区域内设有室外消防供水环网，室外消防用水由市政供水保证。 各建筑楼内设有消防报警及联动系统，系统采用控制中心报警系统，在适当位置均设置区域报警控制器及联动控制系统。场区内消防车能顺利到达每建筑单元，各楼有足够登高面宽及场地。楼梯间、设备用房等重要场所设置应急、疏散照明。 区内各主体建筑均设有室内消火栓系统，消火栓间距不大于30m，以保证同层任何部位有两股水柱同时到达。 劳动定员与工作制度 本项目共有教职工及学生约为2000人。本项目年上课天数约为40周，共计200天。 施工计划 本工程建设期为14个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 项目施工、运营工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程及产排污环节 本项目施工期间约为14个月，施工时间主要污染物为施工扬尘、施工机械以及运输车辆尾气、装修废气，施工期生活污水、施工废水，施工噪声，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工期产生污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 1.1废水 （1）施工期生活污水 生活依托附近设施，施工期项目区不排放生活污水。 （2）施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。废水为施工机械清洗废水及混凝土养护废水，主要污染物为悬浮固体。根据类比同类建设项目情况，项目清洗废水产生量约2m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值6~9，项目所含悬浮物浓度属上述浓度的中下水平，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后（临时沉淀池容积按照3天储量计算，沉淀时间不小于48h，临时沉淀池容积为5m3）回用于施工场地洒水降尘。 1.2废气 （1）扬尘 本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于拆迁、平整场地、土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，随着施工的结束，污染也随之消失。 （2）运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表2-4 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 小汽车 载重车 机车 CO 169.0 27.0 8.4 NO2 21.1 44.4 9.0 烃类 33.3 4.44 6.0 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表15机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NO21340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 （3）装修废气 装修阶段对环境产生污染主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修期间，对重点建筑物室内装饰装修过程中会产生室内装修废气，主要污染物包括氡、甲醛、苯系物、氨、总挥发性有机物等（但难以定量，本次评价仅进行简单分析，不作定量计算），会对周围环境造成一定影响。 1.3噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自建筑施工过程。施工设备中噪声级较大的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）见表2-5。 表2-5 建筑施工机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称 噪声值（峰值） 装载机 105 挖掘机 100 推土机 107 打桩机 105 卡车 98 振捣机 100 1.4固体废物 施工阶段固废主要是施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 （1）土石方 根据工程需要，办公楼和宿舍楼基础开挖会产生弃土，工程挖方量=开挖面积×开挖深度，项目开挖面积按学校楼房占地面积计，核算土方量：2300m3，挖土方均为表土层，施工后进行就地填埋，做到100%回填，不产生多余土方。本项目的回填土方需要集中堆放，以防止造成水土流失和扬尘。 （2）生活垃圾 项目施工期施工人员100人，根据工人生活起居特点，其生活垃圾产量参照《城镇生活源产排污系数手册》，吐鲁番市属于三区、四类城市，其生活垃圾产生系数为0.45kg/人•d，每天产生生活垃圾45kg，总施工期（420天）产生生活垃圾18.9t，全部由环卫部门收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）建筑垃圾 项目施工过程会产生废弃混凝土、废装饰材料等建筑垃圾，本项目建筑垃圾量50t。项目所产生的建筑垃圾全部拉走送城市建设部门指定地点处理，严禁随意倾倒，运输过程应慢行，遮盖严实，按指定路线行车，厂区内应加强管理，防止乱堆乱放。 表2-6 项目施工期固废产生情况一览表 序号 固废名称 性质 产生量 处理或者处置措施 1 生活垃圾 一般固体废物 13.5t 环卫部门清运 2 建筑垃圾 一般固体废物 50t 全部拉走送城市建设部门指定地点处理 3 开挖土方 一般固体废物 2300m3 回填100%，基土利用 运营期 2.1工艺流程 本项目工艺流程及产排污环节见下图3。 图3 运营期工艺流程图及产排污环节图 2.2产排污环节 （1）施工期： 根据现场调查，本项目为新建项目，施工期的主要污染工序见表2-7。 表2-7 施工阶段主要污染工序 污染类别 污染源名称 产生工序 污染因子 废水 施工废水 施工过程 SS 废气 施工扬尘 施工过程 TSP 机械尾气 运输车辆及施工机械 烃类、CO和NO2 装修废气 装修过程 有机溶剂 噪声 施工设备 施工过程 噪声 固废 生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾 建筑垃圾 施工过程 土石方、建材等建筑垃圾 生态 土地平整、机械开挖、土方开挖及土方回填等施工活动造成野生动物及植被、陆生动物、景观及水土流失等生态影响 （2）营运期： 营运期主要污染工序见表2-8。 表2-8 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 师生日常生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 食堂废水 食堂 实验废水 实验室 食堂油烟 食堂 油烟 天然气燃烧废气 食堂 烟尘、SO2、NOx 实验室废气 实验室 挥发性有机气体、酸性气体 固废 生活垃圾 日常生活 / 实验室废液 实验过程 / 实验室废包装物 实验过程 / 废活性炭 废气治理 / 废活性炭 废气治理 / 废碱液 废气治理 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 （2）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据导则对环境质量现状数据的要求，本次评价选择环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室发布的2022年吐鲁番市城市空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （3）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （4）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。评价数据结果数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量评价标准限值 污染物 评价指标 现状浓度 （µg/m3） 评价标准 （µg/m3） 占标率（%） 达标 情况 SO2 年平均 7 60 11.67 达标 NO2 年平均 29 40 72.50 达标 CO 第95百分位数日平均 2.7mg/m3 4000 67.50 达标 O3 第90百分位数8小时最大平均 134 160 83.75 达标 PM2.5 年平均 41 35 117.15 超标 PM10 年平均 101 70 144.29 超标 吐鲁番地区2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、29ug/m3、101ug/m3、41ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。项目区受沙尘影响较大，项目所在区域气候干燥、降水较少，受自然因素的影响比较明显。 水环境质量现状调查与评价 2.1地下水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于导则中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的“V社会事业与服务业”中“157、学校、幼儿园、托儿所-建筑面积5万平方米及以上，有实验室的学校（不含P3、P4生物安全实验室）”的报告表项目，为Ⅳ类项目，因此无需进行地下水现状调查。 2.2地表水环境质量现状调查与评价 本项目产生的餐饮废水由隔油池预处理后，实验废水由中和沉淀池预处理后，与生活污水混合后排入下水管网，最终进入高昌区污水处理厂处理，且本项目所在区域无地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），可不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水进行环境质量现状调查。 声环境质量 本项目厂界周边50米范围内声环境敏感保护目标为吐鲁番市职业技术学院，因此需要对声环境质量进行监测。 本项目声环境质量现状监测委托新疆国科检测有限公司于2023年12月28日进行现场实测，在厂界四周共设5个监测点位，检测结果见下表。 表3-2 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 点位编号 点位名称 监测结果 昼间 夜间 1# 厂界东侧1m处 48.1 43.0 2# 厂界南侧1m处 48.4 43.0 3# 厂界西侧1m处 47.6 42.4 4# 厂界北侧1m处 48.7 43.2 5# 吐鲁番市职业技术学院 48.2 42.8 由监测结果可知，厂界东、南、西侧和噪声环境敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。 生态环境质量现状调查与评价 项目所在区域为吐鲁番市高昌区示范区，南侧为吐鲁番高昌区第六初级中学（目前为空地），东侧为学苑路，隔路为吐鲁番市职业技术学院，北侧为姑师路，隔路为空地，西侧为白杨湖路，隔路为空地。。 区域内主要为野生植被，结构简单，无国家及地方保护物种，无天然林等生态保护目标。项目区生物多样性指数低，结构简单。 土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于导则中附录A表A.1《土壤环境影响评价行业分类表》“社会事业与服务业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，南侧为吐鲁番高昌区第六初级中学（目前为空地），东侧为学苑路，隔路为吐鲁番市职业技术学院，北侧为姑师路，隔路为空地，西侧为白杨湖路，隔路为空地。 声环境 本项目厂界50m范围内声环境保护目标为吐鲁番市职业技术学院。 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目用地属于教育用地，周围无生态保护目标。 表3-3 本项目环境保护目标 类别 名称 相对项目区方位 相对厂界距离（m） 规模（人） 保护要求 大气环境 吐鲁番市职业技术学院 东侧 20 9900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 火洲师苑 南侧 450 1620 吐鲁番市教师发展中心 西南侧 230 150 声环境 吐鲁番市职业技术学院 东侧 20 9900 声环境质量标准（GB3096-2008） |
| 污染物排放控制标准 | 大气污染物排放标准 表3-4 大气污染物排放限值标准 污染物 排放形式 标准 限值 油烟 有组织 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 2.0mg/m3 实验室废气 有组织 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 氯化氢：100mg/m3、0.39kg/h；硫酸雾：45mg/m3、1.2kg/h； 非甲烷总烃：120mg/m3、16kg/h 厂界无组织 氯化氢：0.2mg/m3；硫酸雾：2.4mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3 厂区内非甲烷总烃 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 小时平均值6mg/m3，任一次浓度20mg/m3 噪声排放标准 表3-5 噪声排放标准 时期 标准 限值 施工期 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准 昼间60B（A）、夜间50dB（A） 固体废物控制标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 结合项目排污特点，项目产生的废水排入经预处理设施处理后排入市政排水管网。项目废气主要为有机废气和酸性废气，废气排放根据实验需要间歇性排放，无固定周期，且经净化处理后排放，因试剂使用量较小其废气排放量微量，因此，本项目不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 大气污染防治措施 项目在施工期间会产生一定量的粉尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油废气。 施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，当风速超过2.5m/s时，施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，影响范围为100m之内。 项目建设时应采取以下措施： （1）加强对各类施工工地扬尘污染的管理与控制。 ①所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 ②施工工地周边应进行围挡。施工工地周边须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； ③物料堆放须进行覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须设置半封闭料仓储存，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭； ④出入车辆要求进行冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤施工现场地面应采取硬化措施。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒； ⑦工程项目竣工后，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物； ⑧出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 在采取上述粉尘防治措施后，项目施工产生的扬尘对敏感目标和空气环境的影响较小，可接受。 施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因项目工程量小，施工机械少，燃油废气产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 废水污染防治措施 生活依托附近设施，施工期项目区不排放生活污水。 噪声防治措施 （1）要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 （2）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 固体废物防治措施 施工现场产生的固体废物以施工人员产生的生活垃圾为主，施工期的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 1.1污染源核算 （1）油烟废气 本学校的食堂共有8个灶头，最多可容纳2000人同时就餐。 根据调查，消耗动植物油以0.03kg/d·人计，工作日为200天，餐厅每天平均有2000人就餐，则年消耗食用油12t/a，在炒做时挥发损失约3%，则餐厅油烟产生量约0.36t/a。本项目油烟产生浓度为8mg/m3，净化效率大于85%，则最终排放量为0.09t/a，排放浓度为1.2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求，本项目设置餐饮外置排烟管道，油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 环评要求：学校食堂必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，排烟通道出口高于楼顶，同时安装处理效率不低于85%的油烟净化处理收集装置，油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，实现达标排放，不会降低周围环境空气质量。 （2）天然气燃烧废气 食堂所用天然气由市政天然气管网供给，根据建设单位提供的资料，食堂一年用天然气量为3000000m3。根据《产排污系数手册》第十册，燃烧1m3天然气产生13.6m3烟气量，每燃烧1000m3天然气产生1.76kgNOx、0.18kgSO2和0.24kg烟尘。计算出食堂每年天然气燃烧产生SO2：0.54t/a，烟尘：0.72t/a，NOX：5.25t/a。天然气燃烧废气通过预留烟气管道由楼顶排放，而且天然气属于清洁能源，对周围环境影响较小。 （3）实验室废气 ①实验室酸雾 本项目盐酸、硫酸年用量分别20kg、15kg，试剂主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，只有少量挥发成为酸雾，废气通过通风柜收集后由碱洗塔装置（处理效率约50%）处理，然后经风机引至楼顶排放。排气口的高度距离地面超过15m，项目风量为3000m3/h，实验操作时间按4h/d计，则氯化氢、硫酸雾排放量分别为0.5kg/a、0.375kg/a，排放浓度分别为0.2mg/m3、0.13mg/m3，排放速率为0.0006kg/h、0.0004kg/h，有组织排放浓度、排放速率和无组织监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的要求。 （2）挥发性有机物 项目营运过程中，生物实验室实验过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目所用有机试剂量约为0.04t/a，有机废气挥发量较小，一般约占试剂用量的1%~2%，保守按2%计，则项目非甲烷总烃产生量为0.8kg/a。废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经二级活性炭吸附装置（处理效率50%）处理后达标排放，排气口的高度距离地面超过15m，项目风量为3000m3/h，实验操作时间按4h/d计，则非甲烷总烃排放量为0.4kg/a，排放浓度为0.16mg/m3，排放速率为0.0005kg/h，有组织排放浓度、排放速率和无组织监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的要求，厂区内无组织监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 1.2大气污染治理措施可行性分析 本项目采用的“二级活性炭吸附”装置，有机废气推荐污染防治设施名称及工艺，包括吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术。本项目有机废气主要处理工艺为两级活性炭吸附。经过该工艺处理后，项目的VOCs排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度要求。 1.3废气监测计划 排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017），监测计划见下表4-1。 表4-1 本项目废气监测计划 监测点位及编号 检测内容 监测频次 监测位置 执行排放标准 DA001 氯化氢、硫酸雾 1次/年 排气筒 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） DA002 非甲烷总烃 1次/年 厂界无组织废气 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 1次/年 上风向1个、下风向3个 厂区内无组织废气 非甲烷总烃 1次/年 厂区内（厂房门厂或通风口） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水 2.1废水产生、处置及排放情况 （1）生活废水 本项目师生总数为2000人，年工作为200天。根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），人均用水量按50L/人▪d计，则日常生活用水100m3/d、20000m3/a；排水量以用水量的80%计算，则日常生活污水排放量为80m3/d、16000m3/a，主要污染物产生浓度为COD280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L。 （2）食堂废水 本项目就餐人员2000人，年工作为200天。根据《给水排水设计手册（第二册）建筑给水排水》（第二版），食堂用水量按15L/人▪d计，则食堂餐饮用水30m3/d、6000m3/a；排水量以用水量的80%计算，则食堂餐饮废水排放量为24m3/d、4800m3/a，主要污染物产生浓度为COD280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L、动植物油120mg/L。 （3）实验废水 本项目初中设置有实验室用于有物理、化学实验课程，实验室化学实验产生实验废液，实验废液中含有酸、碱、有机溶剂，具体污染物情况同实验有关。实验室用水量约为0.5m3/d，100m3/a，排水量以用水量的80%计算，则实验室废水量约为80m3/a，主要污染物产生浓度为COD280mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS150mg/L。 （4）绿化用水 本项目绿化面积约68013.90m2（约101.9亩），绿化用水按400m3/亩▪年，则绿化用水量为40787.9m3/a，全部蒸发和渗入土地，不排放。 2.2综合废水水质 本项目餐饮废水由隔油池预处理后，实验废水由中和沉淀池预处理后，与生活污水混合，综合废水产生量为104.4m3/d、20880m3/a，综合废水水质COD约为280mg/L，SS约为150mg/L，氨氮约为30mg/L，BOD5约为150mg/L。 2.3废水处理措施分析 （1）废水处理措施 本项目废水主要为师生生活污水、餐饮废水及实验室废水，主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和动植物油，建议本项目餐饮废水由隔油池预处理、实验室废水由中和沉淀池预处理实现pH值达标，与生活污水一同排入高昌区污水处理厂。 （2）废水处理后水质 本项目餐饮废水由隔油池预处理后，实验废水由中和沉淀池预处理后，与生活污水混合，综合废水产生量为104.4m3/d、20880m3/a，综合废水水质COD约为280mg/L、氨氮约为30mg/L；主要污染物均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及高昌区污水处理厂进水水质要求，然后通过校外市政污水管网排入高昌区污水处理厂进行深度处理。 2.4废水进入污水处理厂可行性分析 高昌区污水处理厂位于亚尔乡亚尔贝西村一队，日处理污水4.00万立方米，目前尚有余量。2017年吐鲁番市万泉供排水公司对污水处理厂氧化塘工艺进行了升级改造，改造为AO处理工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。出水用于周边绿化和生态灌溉。 本项目生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，总排放量为20880m3/a（104.4m3/d）。本项目生活污水水质和水量都满足要求，排入高昌区污水处理厂处理可行。 噪声影响分析 项目运行后运营后，噪声污染源为废气处理设施风机以及食堂油烟净化器产生的噪声。其中废气处理设施风机和食堂油烟净化器产噪声级在80dB（A）左右。 表4-2 本项目噪声源强一览表 设备名称 排放规律 源强dB（A） 数量 治理措施 运行时段 油烟净化器 间断 75~80 1台 减振基座，厂房隔声 全天 风机 间断 70~80 2台 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2--距源r2m处噪声级，dB(A)； L1--距源r1m处噪声级，dB(A)。 ②噪声叠加模式 L=10lg﹝Σ100.1Li﹞ 式中：L--总声压强度，dB(A)； L1--第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 （3）预测结果及评价 采用噪声预测模式，综合考虑减震、隔声和距离衰减的因素，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.2-2021）要求，采用面源衰减模式和多源叠加模式预测生产时厂界噪声。 表4-3 设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 建筑名称 噪声源 源强 声功率计/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 /dB（A） 建筑物外距离/m 食堂 油烟净化器 80 隔声、减震 45 1 1 1.5 80 间歇 25 55 1 实验室 风机 80 65 1 1 1 80 间歇 25 55 1 表4-4 各类设备的噪声对厂界影响结果表 单位:dB（A） 排放强度 数量/台 北厂界 南厂界 西厂界 东厂界 声源与厂界距离m 贡献值dB（A） 声源与厂界距离m 贡献值dB（A） 声源与厂界距离m 贡献值dB（A） 声源与厂界距离m 贡献值dB（A） 油烟净化器 55 1 25 27 30 25 70 18 20 29 风机 55 2 40 23 50 21 70 18 20 29 总计 28.46 / 26.46 / 21.01 / 32.01 由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，对周边声环境影响不大。项目东侧20m左右为吐鲁番市职业技术学院，噪声现状值叠加后的结果见下表。 表4-5 厂界四周噪声叠加结果 单位:dB（A） 评价点 时段 贡献值 背景值 叠加值 达标情况 标准值 东厂界 昼间 32.01 48.1 48.21 达标 60 夜间 32.01 43.0 43.33 达标 50 南厂界 昼间 26.46 48.4 48.43 达标 60 夜间 26.46 43.0 43.1 达标 50 西厂界 昼间 21.01 47.6 47.61 达标 60 夜间 21.01 42.4 42.43 达标 50 北厂界 昼间 28.46 48.7 48.74 达标 60 夜间 28.46 43.2 43.34 达标 50 吐鲁番市职业技术学院 昼间 26.9 48.2 48.2 达标 60 夜间 26.9 42.8 42.9 达标 50 由上表可见，经采取基础减震、隔声和距离衰减等防治措施后，项目运营期厂界及环境敏感点处的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目正常生产过程中产生的噪声对敏感点环境影响较小。 地下水、土壤 该项目所在区域地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为生活污水下渗、绿化用水的下渗。本项目餐饮废水由隔油池预处理、实验室废水由中和沉淀池预处理，后与生活污水一同进入高昌区污水处理厂进行深度处理。项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。学校绿化用水均采用自来水浇灌，不使用污水，也不会对地下水水质和土壤产生影响。 固体废物 5.1固体废物种类 实验室固体废物主要包括危险废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目产生的固体废物主要为生活垃圾，学校教职工及学生人数共计2000人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d，则生活垃圾产生量为180t/a，在校区内集中收集后，由环卫部门运至洛浦县垃圾填埋场卫生填埋。项目所产生的固废得到了安全合理的处置，去向明确，符合资源化、无害化、减量化的理念，不会产生二次污染，因此不会对周围环境产生明显的影响。 （2）危险废物 ①废消耗品 废消耗品主要为根据试剂种类、实验类别不同，可能沾有有机溶剂、重金属及其他剧毒物质的废试剂盒、废玻璃器皿、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等。类比同等规模实验室，产生量为0.01t/a。均属于危险废物，危废代码为900-047-49。 ②实验室废液 实验室废液产生量0.01t/a，CAS号为900-047-49，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ③废活性炭和废活性炭过滤棉： 废活性炭和废活性炭过滤棉的产生量为0.03t/a（危废代码为900-023-49），暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ④废碱液 废碱液的产生量为0.02t/a（危废代码为900-399-35），暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 表4-6 本项目固体废物排放一览表 名称 产生 环节 属性 物理性状 产生量 贮存方式 利用处置方式和去向 生活垃圾 员工生活过程 生活垃圾 固态 180t/a 垃圾桶 环卫部门清运 废消耗品 实验室 危险废物 固态 0.01t/a 900-047-49 危废暂存间 委托有资质单位处置 废活性炭及废活性炭过滤棉 废气处理（活性炭吸附） 固态 0.03t/a 900-039-49 实验室废液 实验 固态 0.01t/a 900-023-29 废碱液 废气处理 固态 0.02t/a 900-399-35 本项目新建一座危废暂存间用于临时储存危废，面积约为15m2，运营过程中对暂存的危险废物要按国家有关规定，认真执行向环保行政主管部门申报制度及危险废物转移制度。 （4）危险废物暂存间设置要求如下： ①产生危险废物的工序，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往危险废物暂存场所。委托处置的危险废物应定期交由危险废物处置单位处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。 ②对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ④公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑤危险废物临时储存场所必须按GB15562.2-1995的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑥危险废物临时储存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集，分类处理与处置，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。 5.2危险废物收集、运输要求 本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 （1）危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （2）危险废物的运输 危险废物转移过程应按《危险废物电子转移管理办法》执行。危险废物需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。 ④根据《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件》：危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。 此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。 综上所述，项目产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5.3危险废物安全管理要求 （1）联单制度 建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物电子转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物电子转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物电子转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物电子转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 转移危险废物的，须按照国家有关规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途径移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。 （2）委托处置 新建的危废暂存间贮存的危险废物交由有相应危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。 （3）管理措施 企业应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。 环境风险 6.1评价依据 （1）风险调查 本项目是学校建设项目，依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，运营过程中涉及危险物质为硫酸、盐酸、丙酮、乙醇和乙醚。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，本项目风险主要为硫酸、盐酸、丙酮、乙醇和乙醚。 表4-7 物质危险性一览表 名称 物化性质 危险性 毒性 判定 结果 无水乙醇 无色液体，具有特殊香味；熔点（℃）：-114.1；与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 易燃 急性毒性 易燃 易爆 盐酸 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点为-114.8℃；沸点为108.6℃；相对密度为1.20（水=1）；与水混溶，溶于碱液；第8.1类酸性腐蚀品 — — — 硫酸 纯品为无色透明油状液体，无臭；熔点为10.5℃；沸点为330.0℃；相对密度为1.83（水=1）；与水混溶；第8.1类酸性腐蚀品 — LD50：2140mg/kg（大鼠经口）LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2小时（小鼠吸入） 一般 毒物 丙酮 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点为-95℃；沸点为56.5℃；相对密度为0.80（水=1）；引燃温度为465℃；闪点为-18℃；爆炸上限为13.0%（V/V），爆炸下限为2.2%（V/V）；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类、等机溶剂 极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物 LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；LD50：5340mg/kg（兔经口）；LD50：8000mg/kg 易燃 易爆 乙醚 无色透明液体。有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。相对密度0.7134。熔点-116.3℃。沸点34.6℃。折光率1.35555。闪点（闭杯）-45℃。易燃、低毒。闪点（℃）：-45 爆炸下限（%）：1.9，引燃温度（℃）：160 爆炸上限（%）：36.0，最小点火能（mJ）：0.33。 — LD50：1215 mg/kg（大鼠经 口）LD50：221190mg/m3，2小时（大鼠吸入） 易燃 易爆 （2）重大危险源辨识 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，实验室内各危险物质储存量及临界量见表4-8。 表4-8 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号 危险源单元 危险品名称 储量（t） 临界量（t） qi/Qi 1 试剂库 乙醚 0.02 40 0.0005 2 乙醇 0.015 500 0.00003 3 甲醇 0.02 10 0.002 4 丙酮 0.01 10 0.001 5 硫酸 0.015 10 0.0015 7 盐酸 0.02 2.5 0.008 总计 0.013 （3）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级分为一级、二级、三级，相关内容见表4-9。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表4-9 风险评级等级 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）； 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 经计算本项目Q=0.013，Q＜1，本项目风险潜势为Ⅰ，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 6.2环境敏感目标概况 本项目为简单分析，不设置风险评价范围。 6.3风险防范措施 （4）风险防范措施 ①实验室管理与风险防范措施 a、实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 b、实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 c、实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 d、实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 e、规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 ②药品库管理与风险防范措施 a、化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 b、化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 c、化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 d、化学试剂保管员须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂间和易制毒试剂间，易制毒试剂间配设防盗门，危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。 e、药品库应通风、阴凉、避光，室温应保持以5～30℃，相对湿度以45～75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 f、盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 g、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。 h、易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 i、易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥贮放。 环境管理 （1）组织机构 项目应设置兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责项目的环境管理工作；法人代表环保工作的第一负责人，有效控制环境污染。 （2）职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本单位环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④领导并组织单位的环境监测工作； ⑤定期检查单位环境保护设施，保证设备正常运行： ⑥组织开展本单位的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ⑦制定污染物排放指标，定期考核和统计，以保证单位污染物达标排放并满足总量控制指标要求。 （5）应急预案 为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建议建设单位对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定详细的应急预案，纲要内容参考表4-10。 表4-10 突发事故应急预案纲要 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 危险目标包括实验设备装置区、药品库、气瓶间 3 应急组织机构、人员 应制定应急组织机构、确定具体负责人员 4 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 5 应急救援保障 设置应急设施，设备与器材等 6 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 8 应急检测、防护措施、清除 防爆措施和器材事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 10 事故应急救援关闭程序与恢复措施 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 11 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 12 公众教育和信息 对项目所在区域开展教育、培训和发布有关信息 13 记录和报告 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 防沙治沙生态措施 本项目为学校建设项目，项目在建设过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》严格执行防沙治沙生态措施。本项目施工期土建内容较多，结合项目实际情况，建设单位在施工及运营阶段，拟采取如下防沙治沙生态措施： （1）项目建设过程中，应根据项目实际情况制定符合相关防沙治沙规划的《治理方案》，治理方案应当包含：①治理范围界限；②分阶段治理目标和治理期限；③主要治理措施；④经当地水行政主管部门同意的用水来源和用水量指标；⑤治理后的土地用途和植被管护措施；⑥其他需要载明的事项。 （2）项目在施工期间，设置专人进行监管，防止施工人员随意破坏项目区周边现有的植被。 （3）本项目施工期、运营期的进出入车辆应在规定的现有道路内行驶，不得驶出道路规定范围，造成项目区植被破坏，如发生意外情况，需对破坏的植被进行补偿。 （4）项目在建设及运营期间，在保持现有绿化面积的基础上进一步扩大绿化面积，人工栽种的植被以项目区常见的花草树木为主。 （5）项目在建设期，对人员活动密集、车辆进出频繁的区域进行硬化。 在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应。不会加剧项目区土地的沙化。 环保投资 本项目总投资10000万元，其中环保投资98万元，占总项目投资的0.98%。环保投资明细表见表4-11。 表4-11 建设项目环保投资一览表 项目 环保措施内容 投资估算（万元） 废水治理 校区污水管网 15 1个中和沉淀池 1 隔油池 2 废气治理 油烟净化器 5 碱液喷淋装置 5 二级活性炭装置 8 固废处置 垃圾收集点、垃圾收集箱 7 生活垃圾日产日清，交由市政环卫部门清运、处理 5 厂区绿化 绿化 50 合计 98 8.排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令2019年第11号）等文件要求，企业或者其他经营者按照国家规定，在实施期限内申请排污许可证。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为学校建设项目，并且不涉及通用工序，无需申领排污许可证。 9.项目“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目建成后，应全面检查项目对周围环境的改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后，由建设单位成立验收组进行自主验收。建设项目环境保护设施“三同时”竣工验收内容见表4-12。 表4-12 环境保护“三同时”验收一览表 类别 项目 污染防治设施 验收标准 废气 油烟 油烟净化器处理后经风机引至专用管道由楼顶排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 酸雾 废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经碱液喷淋装置处理后达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经二级活性炭吸附装置处理后达标排放 厂界无组织废气 关闭门窗，提高收集效率 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂区内无组织废气 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水 实验室废水 经过废水处理装置处理达标后排入污水管网 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）A级标准 食堂废水 隔油池与处理后排入污水管网 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）A级标准 生活污水 生活污水排入管网 / 固废 生活垃圾 由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 无害化处置 废液 统一收集至危废暂存间，送有危废处置资质的单位处置。 《危险废物贮存污染制标准》（GB18597-2023） 实验室废消耗品 废活性炭 废活性炭过滤棉 废碱液 噪声 设备噪声 采用低噪设备，设置隔声罩及基础减震 《工业企业厂界环境声标准》（GB12348-2008）2类标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后经风机引至专用管道由楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 碱液喷淋装置（DA001） | 氯化氢、硫酸雾 | 废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经碱液喷淋装置处理后达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 二级活性炭装置（DA002） | 非甲烷总烃 | 废气通过通风柜收集后，经风机引至专用管道由楼顶经二级活性炭吸附装置处理后达标排放 |  |
|  | 厂界无组织废气 | 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 | 关闭门窗，提高收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 声环境 | 风机等 | 设备噪声 | 实验仪器、通风橱布置在室内全部至于实验室内，风机和废气处理装置布置于楼顶加消声罩，降噪效果为15～25dB（A）。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的生活垃圾垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理；实验室废液、废消耗品、废活性炭、废活性炭过滤棉和废碱液统一收集至危废暂存间，送有危废处置资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据项目生产工艺及原辅料使用情况，将危废暂存间划分为重点防渗区；实验室区域为一般防渗区，教学楼、宿舍楼等划分为简单防渗区。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①贮运工程：原材料储存于阴凉通风仓库，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放； ②地下水：源头控制、分区防渗、加强管理、巡检； ③日常管理：制定应急救援措施，建立应急管理制度，做好日常设备检修； ④依托现有的应急事故池； ⑤企业应及时组织启动编制应急预案。 |
| 其他环境管理要求 | 【排污口规范化】 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》要求本项目规范排污口设置及标示标牌。 废水排放口：项目生活污水经排水管网进入园区污水处理厂处置，建设单位在排污口醒目处设置环境保护图形标志牌。 废气排放口：排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 项目废水、废气、固废警告图形标示如下： 表5-1 本项目环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4kg/a | / | 0.4kg/a | +0.4kg/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.5kg/a |  | 0.5kg/a | +0.5kg/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.375kg/a |  | 0.375kg/a | +0.375kg/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 20880m3/a | / | 20880m3/a | 20880m3/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 180t/a | / | 180t/a | 180t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废消耗品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭过滤棉及废活性炭 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废碱液 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图及监测布点图

附图3：环境敏感目标图

附图4：平面布置图

附图5：本项目在环境综合管控单元中的位置图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：监测报告

附件4：勘界图

# Text boxes

日常生活用水

食堂用水

6

实验室用水

0.1

新鲜水

中和沉淀池

隔油池

市政管网

100

30

0.5

130.5

80

24

0.4

24

0.4

高昌区污水处理厂

注：

损耗    m3/d

104.4